## Slide 1: NASA LAB 11
B13901011 吳亞倫

## Slide 2: 1. 測量數據
2.4G | 最近點 | 最遠點 | 隔牆 | 5G | 最近點 | 最遠點 | 隔牆
Signal Strength (dBm) | -25 | -43 | -47 | Signal Strength (dBm) | -36 | -53 | -66
SNR (dBm) | 64 | 50 | 41 | SNR (dBm) | 55 | 41 | 28
Transmission rate (Mbps) | 229 | 154 | 154 | Transmission rate (Mbps) | 960 | 540 | 144

## Slide 3: 指標意義與單位
Signal Strength (RSSI)：接收訊號強度，代表 AP 傳來的射頻功率，單位為 dBm，數值越大代表訊號越好。
SNR：訊號雜訊比（Signal‑to‑Noise Ratio）= RSSI − Noise，衡量「訊號明顯度」。 單位為 dBm，數字越大代表訊號品質越好。
Transmission Rate：實際的連線速率，單位為 Mbps

## Slide 4: 數據分析
距離對各項數據的影響
  離 AP 越近，訊號最強、雜訊最少，速度最快；往遠處走，訊號就像聲音變小一樣快速衰退，SNR 也跟着下降，所以裝置為了不掉封包會自動把連線速率往下調。實測裡，當距離拉遠時，2.4 GHz 從 –25 dBm 掉到 –43 dBm 時，速度從 229 Mbps 降到 154 Mbps；5 GHz 則從 –36 dBm 掉到 –53 dBm 時，速度直接從 960 Mbps 掉到 540 Mbps。的確有符合隨著距離越遠，強度越弱、SNR 越低以及速率越慢的預期。
2.4G 和 5G 在隔牆時的訊號衰減
  穿過一面牆後，2.4 GHz 的訊號只再掉 4 dB，但 5 GHz 一口氣多掉 13 dB，速度只剩 144 Mbps。原因很符合理論值的預期：5 GHz 的波長比較短，繞射能力較差，牆壁會阻擋訊號。而 2.4 GHz 波長較長，繞射與穿透能力好一些，所以掉得沒那麼多。